(受理公示)通榆县疾病预防控制中心综合楼建设项目

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，现将《通榆县疾病预防控制中心综合楼项目环境影响报告书》受理情况予以公示，公示期为5个工作日。

联系电话：0436-4253122（行政审批办公室）

通讯地址：开通镇新发北街1666号（通榆县政务大厅）

邮   编：137200

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通榆县疾病预防控制中心综合楼项目 | 吉林通榆县经济开发区 | 通榆县疾病预防控制中心 | 吉林省龙桥辐射环境工程有限公司 | 20210508 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书/表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

附：

### 通榆县疾病预防控制中心综合楼建设项目

### 一、建设项目基本情况

### 1.项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：通榆县疾病预防控制中心综合楼建设项目

建设单位：通榆县疾病预防控制中心

建设性质：新建（异地新建）

建设地点：本项目位于吉林通榆县经济开发区（坐标：123.097221°E、44.831204°N）。西侧与黄榆街相邻，隔街30m为通榆县公安局；南侧与爱国路相邻，隔路为空地；东侧8m为市场监督管理局；北侧与供电局相邻。此外，本项目地理位置详见附图1。本项目不位于集中式及分散式饮用水源保护区，距离向海国家级自然保护区约40km，距离吉林包拉温都自然保护区约65km。

### 2.总投资及资金来源

本项目总投资约为3080万元，全部由政府投资解决。

### 3.主要工程内容

本项目总占地面积为9555.47m2 ，总建筑面积约为3995m2，建设内容为新建综合楼1栋，地上5F，设置各功能不同的生物实验室及理化实验室，以及危废暂存间、污水处理站等配套设施。本项目不涉及产生辐射环境影响的设备和装置，如后续购置相关装置和设备，单独履行核与辐射类环评手续。项目组成及建筑物见表1及表2。

表1  本项目组成表

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 综合楼 | 5层，建筑面积为2700m2 | 新建 |
| 辅助工程 | 设备用房 | 建筑面积1295m2（污水处理站、危废暂存间、柴油发电机房等） | 新建 |
| 公用工程 | 供水 | 市政给水管网供给 | 依托 |
|  | 排水 | 实验室废水经过预处理后排入自建地下式一体化污水处理站（“预处理+A/O生物接触氧化”）处理，达到GB18466-2005中表2预处理标准、《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废水和城镇污水监管工作的通知》（环办水体函[2020]52号）及《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案（试行）》要求后经市政污水管网排入通榆县污水理厂处理达标后排入南霍林河。生活污水经收集后排至场区附近的排水系统，经市政管网排入通榆县污水处理厂处理达标后排入南霍林河。 | 新建 |
|  | 供热 | 由当地供热管网统一供给。 | 依托 |
|  | 供电 | 本项目由通榆县电网供给。 | 依托 |
| 环保工程 | 废水治理 | 实验室废水 | 经过酸碱中和、药物灭活消毒预处理，排入新建污水处理站（“预处理+A/O生物接触氧化”，处理能力为10m3/d）处理，达到GB18466-2005中表2预处理标准、《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废水和城镇污水监管工作的通知》（环办水体函[2020]52号）及《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案（试行）》后，经市政污水管网排入通榆县污水处理厂处理达标后排入南霍林河。 | 新建 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水经收集后排至场区附近的排水系统，经市政污水管网排入通榆县污水处理厂处理达标后排入南霍林河。 |  |
|  | 废气治理 | 污水站废气 | 污水处理站设有臭气收集系统，收集后经活性炭吸附除臭处理后，由15m高排气筒排放至空中。 | 新建 |
|  |  | 备用发电机 | 尾气经机械抽风至楼顶排放。 |  |
|  |  | 实验室废气 | 生物实验室采用生物安全柜+高效过滤器过滤处理后，排入大气中（气溶胶去除效率达到 99.97%）；理化实验室采用经集气罩收集后经高效活性炭吸附器吸附处理，引至楼顶排放。 |  |
|  | 噪声治理 | 采取隔音、减震、消声等措施。 | 新建 |
|  | 固废治理 | 生活垃圾由环卫部门处理，医疗废物、废过滤介质、污水处理站污泥及废活性炭暂存在危废存储间后由有资质单位统一处理 | 新建 |

表2  综合楼建筑物布置一览表

| 楼层 | 功能设置 | 层高（m） | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 值班室、艾滋病实验室、妇保检查室、办公室、突发病办公室、公共卫生间、业务用房 | 3.6 | 540 |
| 2层 | 接种室、办公室、儿童保健室、地方病管理室、公共卫生间、业务用房 | 3.6 | 540 |
| 3层 | 洗涤间、缓冲间、男性检查室、办公室、公共卫生间 | 3.6 | 540 |
| 4层 | 药具室、生物安全二级实验室（病毒）、生物安全实验室（细菌）、寄生虫实验室、虫媒消杀实验室、培养基制备室、洗刷室、样品存放室、PCR实验室、疫情物资库 | 3.6 | 540 |
| 5层 | 理化实验室（毒理、尿碘室；高温、消化、洗刷/纯水室；天平、流动注射室；离子色谱、液相液质室；气相气质、原子吸收室；原子荧光吸收、ICP-MS室）、物资储备室、公共卫生间 | 3.6 | 540 |
|  | 合计 |  | 2700 |

## 二、公用工程

### 1.给排水

本项目新鲜用水量约3041.6m3/a（其中纯水制备用水1965.6m3/a，为生物实验室用水及理化实验室用水），水源由开发区市政给水官网供给。本项目废水产生总量为2330t/a，本项目拟建项目用水情况详见表3。

表3  拟建项目用水情况一览表

| 序号 | 类别 | 日用水量(t/d) | 年用水量（t/a） | 排水系数 | 日排水量(t/d) | 年排水量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物实验室用水 | 3.05 | 768.6 | 0.9 | 2.745 | 691.7 |
| 2 | 理化实验室用水 | 3 | 756 | 0.9 | 2.7 | 680.4 |
| 3 | 仪器清洗用水 | 0.25 | 63 | 0.9 | 0.225 | 56.7 |
| 4 | 反渗透、反冲洗用水（用于绿化） | 1.5 | 378 | / | / | / |
| 4 | 员工生活用水 | 2.37 | 597.2 | 0.8 | 1.896 | 477.8 |
| 5 | 地面清洗用水 | 1.6 | 403.2 | 0.9 | 1.44 | 362.9 |
| 6 | 外来咨询、办事人员用水 | 0.3 | 75.6 | 0.8 | 0.24 | 60.5 |
| 7 | 合计 | / | 3041.6 | / | / | 2330 |

### 2.供热

由当地供热管网统一供给。

### 3.供电

本项目用电由通榆县电网供给，能够满足本项目供电需求。

### 4.消防系统

本项目采用临时高压制消防系统。直接利用市政管网供水，在室外设置环状给水管，并在管网。上设置室外消火栓，供消防车取水及向水泵结合器供水。室内消火栓系统自成环，并保证相邻两个消火栓的水枪的充实水柱能同时到达被保护范围内的任何范围。

### 5.通风系统

各设备房均设置机械通风系统。

实验室排风统--收集后经高效过滤器和活性炭过滤器净化处理后排放。

对有异味发出的实验室设置独立的机械排风系统。

废水处理站产生的废气通过废气净化消毒灭菌处理。

### 工艺流程简述

### 1.生物实验室工艺流程

图 3-4 生物实验室工艺流程

各送检单位将样品送至收样暂存室，由工作人员接样，样品包括：痰液、大便、尿和血液等；待任务下达实验室后，相关工作人员将样品送至各实验室，开始进行生物实验检验。

进行细菌检验时，先取样然后进行培养基制备，接种后再进行细菌分离培养， 最后在仪器室对细节进行鉴定，出具结果后将实验过程的试验器皿、试验台进行清洗、消毒，并将多余样品、废培养基等废弃物放置在特定容器内，在灭菌室灭菌后运送至实验垃圾收集间，不留样。

进行病菌检验时，先取样然后根据病菌检验项目进行试剂的配置，再进行样品制备，对样品进行扩增后，对产物进行分析，出具结果后将实验过程的试验器皿、试验台进行清洗、消毒，并将多余样品、废产物等废弃物放置在特定容器内， 在灭菌室灭菌后运送至实验垃圾收集间暂存，不留样。

生物实验室主要污染物为带病原微生物气溶胶，仪器清洗环节主要污染物为

清洗废水和废培养基、废标本、废一次性用品、多余样品等。

### 2.理化实验室工艺流程

图 3-5 理化实验室工艺流程图

各送检单位将样品送至样品暂存室，由工作人员接样，待任务下达实验室后， 相关工作人员将样品送理化实验室，开始进行理化实验检验。

进行实验前，对送检样品进行前处理（如通过盐酸、硝酸等消解）后经稀释得到样品溶液，使用标准物质配置标准溶液，溶液配置好后，通过原子吸收分光光度计、气相色谱仪、离子色谱仪等仪器进行上机操作，出具结果（配置样品与标准溶液进行结果对比）；最后对使用过的仪器、器皿和试验台进行清洁。配制样品和标准溶液时主要污染物为试剂废气，仪器清洗环节主要污染物为配置的试剂废液、酸碱废液、清洗废水、废一次性用品、多余样品、废样品等。

## 四、结论与建议

1.项目概况

本项目占地面积 9555.47m2，主要建设一栋 5 层楼高的综合楼及其配套设施， 总建筑面积 3995.00m2，项目总投资 3080 万元。本项目不设住院床位，不进行手术，不开展个人体检等检查项目，不提供吸毒人员检测和疾病治疗等服务，只对致病原等进行取样检测。

本项目不涉及产生辐射环境影响的设备和装置，如后续购置相关装置和设备，单独履行核与辐射类环评手续。

## 2.工程建设的环境可行性

（1）产业政策符合性分析

根据国务院发布实施的《促进产业结构调整暂行规定》的决定，《产业结构调整指导目录（2019 年本）》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。项目属于国家鼓励类的建设项目，即第三十七类“卫生”中的第 5 款“医疗卫生服务设施建设” 的项目。项目的建设将更有效地保障人民群众的健康、疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价能力的提高、促进卫生事业的发展，并为全面建设小康社会提供可靠的保证。因此，项目建设符合国家当前的产业政策。

（2）三线一单符合性分析

本项目位于吉林省白城市通榆县开通镇黄榆街东侧、爱国路北侧、市场监督管理局西侧，不在自然生态红线区和生态功能保障区范围内，因此项目实施符合空间生态管控与布局要求。

项目区域环境质量现状较好，运营期在采取环保措施后，各种污染物均可达标排放，对区域环境与周围敏感目标影响较小，并且本项目产生的废物均能得到妥善处理。因此项目不触及环境质量底线。

项目建设土地不涉及基本农田，水、电、土地等资源消耗符合要求，符合当地资源利用上线要求。

本项目不属于高耗能、高污染类项目，不在产业发展限制要求及产业发展负面清单名录里，不属于所在环境功能区的负面清单中。

（3）平面布置合理性分析

本项目实验用房独立设置；人流、物流分开，避免了交叉感染；医疗废物集中分类暂存暂存点位于项目西侧；用地内未设置职工住宅；中心设置建筑出入口与道路出入口 2 个出入口，均紧邻南侧道路，道路出入口位于东南侧， 建筑出入口位于西南侧，医疗废物出口从道路出入口出入。

项目污水处理站位于场地东北角，靠近市政管网，方便排水，采用地下式， 位于通榆县主导风向的下风向，项目产生的恶臭、废气对周边居民的影响较小。项目内其他区域主要为绿化及地面停车场用地。

综上分析，项目布局能按功能区分，各功能区内设施的布置紧凑、合理；各分区之间布局符合生产流程、操作要求和使用功能，做到医患分流、洁污分流， 在运营过程中能最大限度降低对职工的影响。综上，总体平面布置基本合理。

## 3.环境质量现状

### （1）地表水环境

本项目引用的4个监测点位中（其中一个无水）除PH以外所有监测因子标准指数均大于1，均不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，均不达标，水质均为劣Ⅴ类水质，原因是通榆县现未做到100%雨污分流，部分生活污水等未经处理直接排放所致。

（2）环境空气

评价区域内各监测点常规因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，氨和硫化氢满足《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值，区域环境空气质量较好。

（3）声环境

本项目厂界四周及敏感点设置的6个监测点中，厂界昼间环境噪声声级范围37-52ddB(A)间，夜间环境噪声声级范围在30-43dB(A)间，昼间及夜间厂界噪声监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，声环境质量较好。

## 4.环境保护措施

### 4.1施工期

（1）施工期污水主要有建筑施工废水、车辆冲洗水和施工人员生活污水，主要污染物为 SS、石油类、COD、BOD5。施工场地施工废水经处理后回用于施工和施工场地降尘。建筑工地生活污水设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥。

（2）施工期大气污染物主要为施工扬尘和施工机械尾气。针对施工扬尘，采取定期清扫施工区及道路，并采取洒水抑尘；对运输土方、砂石料等易产尘物料的车辆加强管理，车厢盖篷布，严禁超装、超速并经常对车辆进行清洗；合理安排施工时间，土方施工应避开风速较大的季节；施工过程采用商砼，少用易产生粉尘的建材；粉状物料不得的露天堆放，须加盖篷布。针对施工机械尾气，应使用尾气能达标排放的施工机械。

（3）施工期间，优先采用低噪声的施工机械和低噪声的施工工艺，合理安排施工时间，高噪声施工尽量安排在日间，减少夜间施工量。加强机械设备维修、养护，使其始终处于良好的工况，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。

（4）本项目施工期间产生的生活垃圾集中收集后定期清运至当地环卫部门指定的垃圾填埋场；建筑垃圾外运到当地合法的建筑垃圾场填埋。在施工期间，尽量减少对周围植被破坏，开挖土石方和建筑垃圾及时回填。场平后及时修建排水沟和挡土墙，对护坡厂区进行绿化。

### 4.2 运营期

（1）水污染防治措施

酸性废水预处理：多数检验项目或制作化学清洗剂时，会使用硝酸、硫酸等酸性物质。本项目对酸性废水采用中和方法处理，用 NaOH 作为中和剂，投加到废水中搅拌达到中和目的，使废水中 pH 值达到 6～9。进入污水处理站处理。

生物废水预处理：生物废水主要涉及微生物实验、病原性及感染性实验等过程产生的废水。生物废水经收集后使用高压灭菌锅灭菌及消毒后再排入污水处理站进行处理。

生活污水经收集后排至场区附近的排水系统，然后排入市政管网。

本项目分区域设置防渗区，项目场地区域防渗分区设置按照包气带防护性能、污染控制难易程度和污染物特性划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。项目防渗分区及各区防渗措施必须满足《建设项目环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）等相关防渗要求，一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于 1.5m 厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能，或参照 GB18597 执行，重点防渗区的防渗性能不应低于 6m 厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能，或参照 GB16889 执行。避免项目建设对周围地下水环境产生不利影响。

（2）大气污染防治措施

①生物实验室废气防治措施

防止本项目 P2 实验室排放废气对环境空气及周边敏感目标造成威胁，主要是通过控制实验室气流及保证高效过滤器处理效果实现的，生物安全柜+高效过滤器过滤处理，通过这种方案，可降低含菌废气外溢的风险。实验室内部还设置有辅助消毒装置，通过紫外线-切断病原微生物的传播途径，确保实验室排出的气体不含病原微生物，不会对周围环境空气产生不利影响。

②理化实验室废气防治措施

理化实验室均设通风橱，并要求所有涉及挥发试剂的操作均在通风橱中进行，气相色谱、液相色谱分析时用到的有机溶剂经集气罩收集后经活性炭吸附处理，再引至楼顶排放。

③污水处理站臭气防治措施

污水处理站设有臭气收集系统，恶臭气体收集后经活性炭吸附除臭处理后，由15m高排气筒排放至空中。

（3）噪声污染防治措施

拟建项目运营期噪声主要有水泵、风机、抽风机等设备噪声及疾控中心车流交通噪声，为了保护项目疾控中心职工及周围居民不受拟建项目噪声的影响，上述噪声污染源应采取有效的隔声、消声、减振措施。设备选型方面，在满足功能要求的前提下，水泵、风机、抽风机等设备选用装配质量好、低噪声设备；设备合理布局，污水处理站设置为地下式，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播， 减少对周围环境的影响；风机必须安装风机消声器，以降低风机的运行噪声和气流噪声向外传播；强对疾控中心出入车辆的管理，在出入口设有醒目的限速禁鸣标记，疾控中心内严禁鸣喇叭。疾控中心内设置减速带，并限制车辆行驶速度在20km/h 以下。采取噪声防治措施后能确保厂界四周噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008 )中 2类标准的要求，噪声敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准的要求。

（4）固体废物污染防治措施

①医疗垃圾

主要来自各实验室，包括重金属类化学性废物、传染性废物、废弃药品、废试剂瓶等，产生量约 2.5t/a。医疗垃圾用专用塑料袋分类包装、密封好暂存于医疗垃圾暂存间，交由有危废处置资质的单位派专用车辆定期清运并集中处置，做到及时清运，医疗垃圾对疾控中心及外界环境的影响较小。

②污泥

疾控中心污水处理站污泥含有大量病原微生物和寄生虫卵等，使其具有传染性，污泥量约为 0.63t/a。疾控中心产生的污泥与医疗垃圾均属于危险废物的范畴， 须经脱水消毒处理后，与医疗垃圾一并交有危废处置资质的单位集中处置，以免散发出异味及有害气体，造成环境污染。

③生活垃圾

职工办公生活垃圾统一收集，由环卫部门统一清运，产生量为 9.95t/a。

④废活性炭

活性碳定期更换，废活性炭属于危废，采用专门容器收集，并在医疗废物暂存间暂存后交由有资质处理单位处理，产生量为1t/a。

⑤废过滤介质

产生后收集暂存于医疗废物暂存间暂存后交由有资质处理单位处理，产生量为 0.5t/a。

## 5.评价总体结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在采取相应的污染防治措施以及充分落实评价推荐的各项治理措施后，可最大限度的减少污染物的排放，避免工程对周围环境产生较大的不利影响。该项目具有明显的社会、经济效益。评价认为， 从环保角度论证，该项目的建设是可行的。

## 6.要求

（1）加强污水处理设施、空气污染排放治理设施，固体污染物回收利用设施的建设，加强运行管理，杜绝事故排放。

（2）项目在运营期尽量考虑节水措施，既节约了水资源，也减少了环境污染，具有多重效益。

（3）建议对污水处理站的工作人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查。

（4）医疗废物及危险废物设施、设备不得露天存放，应严格按照相关要求执行。

（5）项目建设和运营过程中及时反馈周边群众的意见，维护群众利益。